DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD STAVBY

Stavba:

D1 modernizace – úsek 23,

exit 168 Devět křížů - exit 178 Ostrovačice

|  | Jméno a příjmení | Funkce | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Ing. Pavel Toman | technik BOZP, PO, OŽP |  |  |
| Schválil | Ing. Jiří Zapadlo | Vedoucí projektu |  |  |

  - Úvodní ustanovení

- Tento dopravně provozní řád (dále jen DPŘ) upravuje pohyb osob a provoz dopravních prostředků a mechanizmů v rámci stavby „D1 modernizace – úsek 23, exit 168 Devět křížů - exit 178 Ostrovačice“.

- Příjezdové trasy na staveniště (pracoviště) jsou z provozované komunikace dálnice D1.

- Staveniště (pracoviště) je v přímém kontaktu a bezprostředně ohroženo veřejným provozem uživatelů provozované komunikace dálnice D1.

- DPŘ je závazný pro všechny zhotovitele pohybující se na staveništi (pracovišti) dopravními prostředky a mechanizmy.

- S obsahem DPŘ musí být seznámeni všichni zhotovitelé, používající dopravní prostředky a mechanizmy. Za seznámení DPŘ odpovídá vedoucí zaměstnanec.

- Vedoucí zaměstnanec odpovídá za dodržování tohoto DPŘ a je povinen soustavně kontrolovat a vyžadovat dodržování DPŘ a příslušných bezpečnostních předpisů.

  - Určení dopravních rychlostí na staveništi

Maximální dopravní rychlost na staveništi je určena na 20 km/h s platností pro celé staveniště. Všichni zaměstnanci obsluhující vozidla a stroje musí být s touto rychlostí seznámeni prostřednictvím DPŘ. Rychlost vozidel musí být uzpůsobena stavu jednotlivých ploch na staveništi.

  - Vjezdy a výjezdy na/ze staveniště

- Vjezdy a výjezdy na/ze staveniště jsou z provozované komunikace dálnice D1 a jsou řádně označeny dopravními značkami (aktuální dle Situace DIO).

- Bezpečný vjezd a výjezd na/ze staveniště bude probíhat při dodržení Zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů č. 361/2000 Sb., Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 ŘSD – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích a přílohou č. 7 – Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČD.

- Zaměstnanci vjíždějící, vyjíždějící na/ze stavební díla a při průjezdu stavbou budou používat varovné výstražné blikače nebo zvláštní výstražné světlo oranžové barvy (světelná rampa nebo maják):

- Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích

(§5 – technické vybavení vozidel pro práce na dálnicích a silnicích – část 2)

- Příloha č. 7 - Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR

(str. 8 - Dodržování zásad při realizaci staveb ve střetu s veřejností - Opatření část 1 c)

- Zaměstnanci si musí být neustále vědomi velkého ohrožení života a zdraví.

- Při vyjíždění ze stavby z nulové rychlosti musí zaměstnanci respektovat a dodržovat dopravní značení (zastavení na značce stop) a do provozu vjíždějí pouze v případě, že se udělá dostatečná a bezpečná mezera v koloně projíždějících vozidel.

- Zaměstnanci nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu a v žádném případě nemají právo přednostní jízdy.

  - Zabezpečení staveniště

Na stavebním díle se nacházejí na k.ú. Říčky dvě odpočívky – levostranná a pravostranná, v současnosti pro veřejnost uzavřené. Po modernizaci budou využívané pouze jako kontrolní stanoviště policií a celní správou. Pro výhledové využití odpočívek pro veřejnost budou při modernizaci dálnice doplněny na dálnici odbočovací a připojovací pruhy před stávajícími vjezdy na odpočívky a za výjezdy z odpočívek. Při zprovoznění modernizace nebudou tyto přídatné pruhy vyznačeny a vodící proužky budou vedeny podél obou odpočívek průběžně v základním příčném uspořádání.

Ke styku s veřejností může docházet v místě demolice stávajících nadjezdů a výstavby nových nadjezdů. Přístupové cesty budou v místě stavby pro veřejnost uzavřeny. Uzavírka bude označena jednak dočasným dopravním značením a pro zamezení vjezdu na staveniště nadjezdů budou z obou stran osazena betonová svodidla.

  - Cesty určené pro chůzi osob

Všeobecně platí, že pro chůzi jsou určeny prostory po komunikaci staveniště (pracoviště). Staveniště (pracoviště) je od provozované části komunikace odděleno a ohraničeno svislými dopravními značkami přechodného dopravního značení dle odsouhlaseného DIO pro příslušnou etapu realizace díla (provádění prací příslušných stavebních objektů). Protože dispozice pěších komunikací se podstatně mění s postupem stavby, je třeba reagovat na tyto změny a s každou změnou seznamovat všechny pracovníky, jichž se týká. Osoby pohybující se po staveništi musí mít oblečenu výstražnou reflexní vestu s vysokou viditelností a nasazenou ochrannou přilbu na hlavě. Po vystoupení z vozidla (stroje) je povinnost každé osoby odít výstražnou reflexní vestu s vysokou viditelností a nasadit si ochrannou přilbu. Výjimka je pouze při použití výstražného pracovního oděvu s vysokou viditelností.

  - Odpovědnost za údržbu komunikací a dopravních cest

Za schůdnost a průjezdnost cest na zařízení staveniště a staveništi (pracovišti) odpovídají technici zhotovitelů a jimi pověření zaměstnanci, prokazatelně seznámení s tímto dopravním řádem. Jakékoliv znečištění provozované části komunikace nebo veřejné komunikace musí být bezodkladně odstraněno.

Za údržbu dopravního značení odpovídá firma ZNAKOM, s.r.o. Technici zhotovitele musí upozornit odpovědného pracovníka firmy ZNAKOM, s.r.o. (kontakt na hlášení vadného DIO - 602 718 310) na poškozené dopravní značení, znečištěné, případně umístěné v rozporu se schváleným schématem.

Pokud dojde k přemístění dopravního značení z důvodu najíždění, otáčení, couvání, či jiné manipulace dopravními prostředky, odpovědní pracovníci osadí neprodleně dopravní značení do původní polohy po dokončení této činnosti.

  - Další činnosti související s dopravně provozním řádem

Veškerá zdvihací zařízení na ZS a pracovišti mohou obsluhovat jen osoby s předepsanou odbornou a zdravotní způsobilostí. Zaměstnanci bez této způsobilosti nesmí tato zařízení obsluhovat. Vázat, zavěšovat, manipulovat, přemísťovat a ukládat břemena mohou pouze vyškolení a zacvičení zaměstnanci s vazačským průkazem, kteří jsou pro tyto práce určeni. Přeprava a přemísťování břemen nadměrných rozměrů se může provádět pouze za stálého dozoru prokazatelně proškoleného a pověřeného zaměstnance. Při veškerých manipulacích s materiálem je nutno dodržovat platné legislativní předpisy.

  - Podmínky pro provoz motorových dopravních zařízení

Řidičem motorového vozidla smí být osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá a která je držitelem platného průkazu pro řidiče motorového vozidla s odpovídajícím oprávněním pro přidělené vozidlo. U stavebních strojů ještě průkaz strojníka pro odpovídající typ stroje s předepsaným školením pro určené pracoviště.

Vozidlo / stroj musí být při činnosti za snížené viditelnosti řádně osvětleno.

Při opuštění nebo odstavení vozidla / stroje je povinností obsluhy zajistit vozidlo / stroj proti zneužití nepovolanou osobou (vyjmutí klíčů ze zapalování, uzamčení vozidla), a proti samovolnému rozjetí (ocelové klíny).

Všechny obsluhy mechanismů jsou povinny (po opuštění kabiny vozidla) používat veškeré předepsané OOPP (výstražná reflexní vesta nebo výstražný pracovní oděv s reflexními prvky, ochranná přilba, pracovní obuv).

Nákladní vozidla a stroje musí být vybaveny výstražným signálem, který bude při couvání uveden automaticky v činnost.

Před zahájením couvání musí řidič zkontrolovat prostor za vozidlem, zda se tam nenachází osoby, materiál či jiné předměty, které mohou touto činností způsobit újmu na zdraví či majetku. V případě nepřehledné situace musí řidič při couvání zajistit dozor pomocí poučené osoby (signalista).

  - Práce v ochranných pásmech nadzemních vedení VN, VVN

Ochranná pásma (dále OP) nadzemních vedení jsou vyznačená v situačním nákresu staveniště. Všechny osoby se musí seznámit s umístěním nadzemních vedení. Ochranná pásma budou na staveništi vyznačena informačními tabulkami v místech křížení stavby, nebo křížení dopravních cest a komunikací.

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení bude konzultována s příslušnou regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení.

Veškerá činnost strojů, jejichž části se mohou přiblížit k vodičům v OP je nutno provádět za beznapěťového stavu.

V OP i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo OP vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

V OP je zakázáno odstavovat vozidla, skladovat materiál a zeminu.

Ochranné pásma podzemní, kabelové vedení stávající i nová:

- 1m pro vedení do 110kV

- 3m pro vedení nad 110kV od krajního kabelu na každou stranu

Ochranné pásmo nadzemního venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou jeho stranu:

- 1m pro závěsná kabelová vedení u napětí nad 1kV do 35kV včetně

- 2m pro vodič s izolací u napětí nad 1kV do 35kV včetně

- 7m pro vodič bez izolace u napětí nad 1kV do 35kV včetně

Stávající dálnici kříží vedení VN a VVN následovně:

- km 173,035 nadzemní vedení VN, správce E-ON

- km 176,206 nadzemní vedení VVN, správce ČEPS

- km 177,836 nadzemní vedení VN, správce E-ON

  - Povinnosti zúčastněných osob

Povinnosti řidiče (mimo povinností stanovených Zákonem č.  361/2000 Sb.)

Řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy okamžitému stavu a podmínkám na pracovní dopravní cestě, max. však 20 km/h.

Rychlost stroje (vozidla) musí být přiměřeně snížena v následujících případech:

- při najíždění stroje do pracovní polohy nebo z ní

- v místech zúženého či sníženého profilu

- při otáčení, couvání

Při opuštění nebo odstavení vozidla nebo stroje je povinností obsluhy zajistit vozidlo (stroj) proti zneužití nepovolanou osobou (vyjmutí klíčů ze zapalování, uzamčení vozidla), a proti samovolnému rozjetí (ocelové klíny). Při své práci respektovat pokyny a příkazy nadřízeného pracovníka, příp. osoby určené.

Povinnosti ostatních pracovníků

Pracovníci bez řidičského oprávnění nebo oprávnění obsluhy (strojníka) stavebního stroje nesmí obsluhovat dopravní prostředky a ostatní stavební stroje (mechanismy) vyjma zácviku pod dohledem řidiče, strojníka nebo určené osoby. Pracovníci a jiné osoby pohybující se po ZS a staveništi (pracovišti) musí při své činnosti vnímat pohyb dopravních prostředků a mechanismů, reagovat na jejich výstražné signály.

  - Lhůty a rozsah prohlídky dopravních cest

Prohlídku dopravních cest a dopravního značení provádí vedoucí pracovníci denně vždy před zahájením a ukončení prací. V případě zjištěných závad, které ohrožují bezpečnost provozu, je možno provoz mechanismů a vozidel zahájit až po odstranění zjištěných závad.

  - Tankování

Při tankování dopravních a výrobních mechanizmů je třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí. Dodržet veškeré předpisy při tankování z cisteren.

  - Očištění dopravních prostředků

Všechny dopravní prostředky a mechanizační stroje je nutno před výjezdem ze staveniště řádně očistit, aby neznečistily dálnici nebo silnice.

  - Závěrečné ustanovení

Všichni subdodavatelé jsou povinni seznámit všechny řidiče vozidel a mechanismů s tímto dopravním řádem.

  - Přílohy dopravně provozního řádu

- Příloha č. 1 – Situace staveniště

- Příloha č. 2 – Situace – nadzemní vedení VN + NN v km 173,035; km 176,206; 177,836  (křížení)

### Doklad o seznámení zaměstnanců s dopravně provozním řádem staveniště

„D1 modernizace – úsek 23, exit 168 Devět křížů - exit 178 Ostrovačice“

| Datum | Příjmení a jméno zaměstnance | Organizace | Podpis seznámeného zaměstnance |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha č. 1

Mapa č. 1 – Úsek stavby

Zdroj: https://www.novad1.cz/

Mapa č. 2 – zařízení staveniště (červená šipka) – exit 178 – Ostrovačice

Příloha č. 2

km 173,035 nadzemní vedení VN, správce E-ON

km 176,206 nadzemní vedení VVN, správce ČEPS

km 177,836 nadzemní vedení VN, správce E-ON